Основные  теоретические положения по теме:

“Электростатика. Постоянный ток”

Электрический заряд q – физическая величина, определяющая интенсивность электромагнитных взаимодействий. Единица измерения – кулон, Кл.

В природе существуют частицы с электрическими зарядами противоположных знаков – положительные и отрицательные. Одноименно заряженные частицы (тела) отталкиваются, разноименные – притягиваются. Минимальный электрический заряд в природе, называемый элементарным, - заряд электрона:

Закон сохранения электрического заряда – в замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов всех частиц остается неизменной:

q1 + q2 + q3… +qN= const,

где N – число заряженный частиц.

Закон Кулона – сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

,

Где k= = 9 109 (H м2)/Кл2 – коэффициент пропорциональности, численно равной силе взаимодействия двух точечных зарядов по 1Кл, находящихся на расстоянии 1 м друг от друга;

- 8,8510-12Кл/(Hм2) – электрическая постоянная.

Необходимо помнить, что силы взаимодействия двух неподвижных точечных  заряженных тел направлены вдоль прямой, соединяющей эти тела, т.е. являются центральными.

Электрическое поле – одна из форм существования материи. Основные свойства электрического поля: порождаются электрическими зарядами и обнаруживаются по действию на электрические заряды с некоторой силой.

Электростатическое поле – поле неподвижных зарядов.

Напряженность электрического поля Е – силовая (векторная) характеристика электрического поля, численно равная силе, действующей на единичный положительный заряд (1Кл), помещенный в данную точку поля. Единица измерения – ньютон на кулон, H/Кл:

.

Напряженность электрического поля точечного заряда:

,

Где R – расстояние от заряда q, создающего поле, до точки пространства, в которой необходимо определить значение напряженности электрического поля.

Графическое представление электростатических полей:

Принцип суперпозиции полей – напряженность электрического поля, создаваемая системой зарядов, равна векторной (геометрической) сумме полей, создаваемых каждым зарядом в отдельности:

Например:

Проводники в электростатическом поле. В проводниках имеются свободные заряженные частицы – электроны, способные перемещаться внутри проводника под влиянием электрического поля. Перераспределение свободных электронов внутри проводника при помещении его во внешнее электрическое поле проводит к тому, что внутри проводника электростатическое поле равно нулю . Следовательно, заряды в проводнике, находящемся в электрическом поле, располагаются только на ее поверхности.

Диэлектрики в электрическом поле. В диэлектриках ( в отличие от проводников) нет свободных электронов. При помещении диэлектрика во внешнее электрическое поле происходит смещение электронов относительно ядер в противоположные стороны. Это явление называется поляризацией диэлектриков. В результате на противоположных гранях диэлектрика возникают электрические заряды, которые называются связанными.

Диэлектрическая проницаемость среды - физическая величина, характеризующая электрические свойства среды и показывающая. Во сколько  раз напряженность электрического поля Е внутри однородного диэлектрика меньше напряженности поля Е0 в той же точке пространства в вакууме. Величина безразмерная.

.

Потенциал – энергетическая (скалярная) характеристика электростатического поля, численно равная потенциальной энергии, которой обладает единичный положительный заряд, помещенный в данную точку поля. Единица измерения – вольт, 1В=1Дж/1Кл:

Потенциал поля электрического заряда:

,

где R – расстояние от заряда q, создающего поля, до точки пространства, в которой необходимо определить значение потенциала.

Разность потенциалов  , или напряжение U между двумя точками электростатического поля – величина, численно равная работе по перемещению единичного положительного заряда из одной точки в другую. Единица измерения – вольт, В

.

Работа при перемещении заряда в однородном электростатическом поле:

.

Связь напряжённости с разностью потенциалов:

E=,

где d – расстояние между двумя точками электрического поля.

Электроёмкость C – величина, численно равная заряду, который надо сообщить проводнику, чтобы повысить его потенциал на 1 В. Единица измерения – фарад, 1Ф=1Кл/1В:

C=.

Конденсатор – прибор, служащий для накопления электрического заряда (электрической энергии). Представляет собой два проводника, разделённых слоем диэлектрика, толщина которого мала по сравнению с размерами проводника

Электроёмкость конденсатора:

C=.

Электроёмкость плоского конденсатора:

С=,

где S – площадь пластин; d – расстояние между пластинами;– электрическая постоянная; – относительная диэлектрическая проницаемость среды.

Энергия заряженного конденсатора:

WC=.

Объёмная плотность энергии электрического поля  - величина, численно равная энергии электрического поля, сосредоточенной в 1м3 пространства. Единица измерения – джоуль на кубический метр, Дж/м3:

ёё

Законы постоянного тока

Электрический ток – упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.

Сила тока I – величина, численно равная заряду, переносимому через поперечное сечение проводника за единицу времени. Единица измерения – ампер, 1А=1Кл/1с:

.

Закон Ома для участка цепи – сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка:

I=

Сопротивление проводника R – основная электрическая характеристика проводника, связанная с рассеянием электронов на атомах кристаллической решётки проводника. Сопротивление зависит от материала проводника и его геометрических размеров. Единица измерения – ом, Ом:

R=

где l– длина проводника; S – площадь поперечного сечения проводника;  – удельное сопротивление проводника.

Удельное сопротивление проводника  – величина, численно равная сопротивлению проводника, имеющего форму куба с ребром 1м. Единица измерения – ом умножить на метр, Омм.

Последовательное соединение проводников:

Параллельное соединение проводников:

Электродвижущая сила (ЭДС) – характеристика источника тока, численно равная работе сторонних сил по перемещению единичного заряда по замкнутой цепи. Единица измерения – вольт, В:

.

Закон Ома для полной цепи – сила тока в замкнутой цепи равна отношению ЭДС цепи (источника) к её полному сопротивлению:

где r – внутреннее сопротивление источника; R=R1+R2+R3 – сопротивление внешней цепи.

Работа электрического тока:

A=IUt,

где I – сила тока в цепи; U – напряжение; t – промежуток времени.

Мощность электрического тока:

P= .

Закон Джоуля-Ленца – количество теплоты Q, выделяемое проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени:

Q=I2Rt

Материал для дополнительного чтения

Явление  электризации лежит в основе одного из методов получения дактилоскопических отпечатков, так как при соприкосновении пальцев с купюрой на ней остаются мельчайшие  положительно заряженные частицы белка.

Трение – лишь один из многих способов электризации вещества. Тело может заряжаться вследствие соприкосновения с заряженным телом, в результате нагревания, светового облучения и т.д.

Электризация при облучении используется, например, в ксероксе.

Электризация при облучении

Зависимость электроемкости конденсатора от расстояния между его пластинами используется в схемах кодирования клавиатуры  персонального компьютера. Под каждой клавишей находится конденсатор, электроемкость которого изменяется при нажатии на клавишу.

Микросхема, подключенная к каждой клавише, при изменении электроемкости выдает кодированный сигнал, соответствующий  данной букве.

Амперметр. Электрические приборы для измерения силы тока и напряжения бывают цифровые и аналоговые.

В качестве цифровых приборов используют электронные устройства, усиливающие электрический сигнал, количественно оценивающие его (оцифровывающие) и выводящие информацию на дисплей.

В наиболее часто встречающихся в школе аналоговых приборах используются поворот в магнитном поле катушки при протекании по ней электрического тока. Количественное измерение силы тока оказывается возможным, так как угол поворота рамки пропорционален силе тока, протекающего через нее.

Амперметр – прибор для измерения силы электрического тока.

Амперметр включается в цепь  последовательно, чтобы через него проходил весь измеряемый ток. Включение амперметра увеличивает сопротивление цепи,  которое становится равным:Rn=r + R + RA

Включение в цепь амперметра

Следовательно, амперметр покажет силу тока, меньшую, чем та, которая была до его включения. Для  того чтобы включение амперметра не искажало силу тока в цепи, сопротивление амперметра должно быть малым по сравнению с сопротивлением цепи :RA <<r + R.

Предельный угол поворота рамки в конструкции прибора ограничивает максимальную силу тока I, измеряемую с помощью данного амперметра. Для измерения большей силы тока параллельно амперметру присоединяют проводник, через который проходит часть измеряемого тока, или шунт      (от англ. Shunt – запасной путь).

Подключение шунта к амперметру

Шунт – проводник, присоединяемый параллельно амперметру для увеличения предела его измерений.

Рассчитаем сопротивление шунта, необходимое для увеличения предела измерений амперметра в n раз максимальную силу тока Imax, протекающего через амперметр. В этом случае через шунт пройдет ток (n – 1) Imax. Напряжение на амперметре равно напряжению на шунте, так как они соединены параллельно:

Imax RA = (n – 1) Imax Rш.

Следовательно,

Rш=

Например, амперметром, рассчитанным на максимальный ток 1мА, можно измерять силу тока 100мА (n = 100), если сопротивление шунта в 99 раз меньше сопротивления амперметра. При этом каждого деления амперметра увеличивается в 100 раз.

Вольтметр. Количественное измерение разности потенциалов оказывается возможным , так как угол поворота катушки в магнитном поле пропорционален приложенному к ней напряжению.

Вольтметр – прибор для измерения электрического напряжения.

Принцип действия вольтметра такой же, как и у амперметра. Измеряя силу тока, вольтметр показывает напряжение U= IRV.  Вольтметр включается параллельно тому участку цепи, напряжение на котором измеряется (рис. 7).

Включение в цепь вольтметра

Включение вольтметра уменьшается сопротивление участка цепи, которое становится равным

Rab=

Следовательно, вольтметр покажет напряжение Uab , меньше того, что было до его включения.

Для того чтобы включение вольтметра не искажало напряжение в цепи, сопротивление вольтметра должно значительно превосходить сопротивление цепи: RV >>R. В этом случае RabR/

Обычно сопротивление вольтметра RV1Мом. Чтобы увеличить предел измерения вольтметра, последовательно ему подключают дополнительное сопротивление.

Подключение дополнительного

сопротивления  к вольтметру

Дополнительное сопротивление – проводник, присоединяемый последовательно с вольтметром для увеличения предела его измерений.

Рассчитываем, какое дополнительное сопротивление необходимо для увеличения предела измерений вольтметра в n раз. Это означает, что напряжение Uab, измеряемое в цепи, может составить nUmax. В этом случае напряжение на дополнительном сопротивлении окажется равным (n – 1) Umax. Через дополнительное сопротивление и вольтметр, соединенные последовательно, протекает одинаковый  ток

I=

Следовательно,

Rд= RV (n – 1).

Пример включения амперметра и вольтметра в электрическую цепь показан на рисунке. Наличие нескольких шунтов и добавочных сопротивлений внутри измерительных приборов позволяет варьировать их пределы измерений.

Амперметр и вольтметр

в электрической цепи

# Text boxes

Дактилоскопические отпечатки, полученные с помощью явления электризации. Положительно заряженные частицы белка притягивают отрицательно заряженные частицы золотой пыли, наносимой на купюру, создавая видимые отпечаики.