Пример решения задачи

Батарея элементов с ЭДС 3В и внутренним сопротивлением       0,25 ОМ питает цепь, состоящую из четырех резисторов, сопротивлениями R1=1,0 Ом, R2=3,0 Ом, R3=1,5 Ом, R4=0,75 Ом, соединенных так, как показано на рис.1а. Определите силу тока в неразветвленной части цепи и падения напряжения внутри батареи.

Рис. 1

Дано:              Решение:

ξ = 3 В            Для решения задачи используем закон Ома для полной цепи

r = 0,25 ОМ    I=. Необходимо определить

R1 = 1,0 Ом     сопротивление внешней части цепи R. Для простоты

R2 = 3,0 Ом     представим схему так, как показано на рис.1 б.

R3 = 1,5 Ом   На этой схеме видно, что резисторы R1 и R2

R4 = 0,75 Ом   соединены параллельно; эквивалентное

им сопротивление обозначим  и найдем по

I - ?                  формуле ; = =0,75 Ом

Uвн - ?              Участок цепи, сопротивление которого, и резистор

R4 соединены последовательно; эквивалентное им

сопротивление обозначим RII и найдем по формуле

RII = + R4; RII = 0,75 Ом + 0,75 Ом = 1,5 Ом.

Сопротивление RII и R3 можно заменить  эквивалентным  R, которое определим по правилу параллельного соединения.R = RII/2 = 0,75 Ом.

В неразветвленной части цепи сила тока I =  = 3А.

Падение напряжения внутри источника тока определим по закону Ома для участка цепи:  Uвн=Ir; Uвн = 3А  0,25  Ом = 0,75В.

Ответ: Сила тока в неразветвленной части цепи 3А;

Падение напряжения внутри источника тока 0,75В.

Реши задачи

№ 685, 697, 703, 739, 744, 780, 812, 826 используя сборник задач А.П. Рымкевич издательство «Дрофа», Москва 2001г.